## Monitör Sorun Çözme Yöntemleri

| Sorun | Denetim Listesi | Çözümler |
| --- | --- | --- |
| Ekranda görüntü yok. Monitör açılmıyor. | Güç kablosu düzgün şekilde takılmış mı? | Güç kablosunu ve güç kaynağını kontrol edin |
|  | Ekranda "No Connection, Check Signal Cable" ifadesini görebiliyor musunuz? | Sinyal kablosunun bağlantısını kontrol edin. |
|  | Güç açıksa başlangıç ekranını (oturum açma ekranını) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Bu ekranı görebilmelisiniz. | Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görüntülenirse, bilgisayarı uygun bir modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) yeniden başlatın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. |
|  | Ekranda "Video mode not supported" mesajını görebiliyor musunuz? | Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın. |
|  | Ekranda görüntü yok. Monitördeki güç göstergesi 1 saniye aralıkla yanıp sönüyor mu? | Monitör PowerSaver modundadır. Monitörü etkinleştirmek ve görüntünün ekranda yeniden belirmesini sağlamak için klavyede bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin. |
| Ekranda ince yatık bir çizgi var | . | Vertikal katı arızalı |
| Ekranda ince dikey bir çizgi var |  | Horizantıl katı arızalı |
| Çat çat sesi geliyor |  | Yüksek gerilim trafosunda atlama var |
| Ekranda görüntü bulanık (Flu) |  | Fokus arızası var |
| Ekran karanlık |  | Screen arızası var |
| Renklerde bir veya birkaç tanesi yok |  | Video veya kablo arızası var |
| Renk hakimiyeti var |  | RGB arızası |
| Ekranda atlama var |  | Vertikal sinyali gelmiyor |
| Ekranda titreme ve parazit var |  | Kontrol kartı veya kablo arızalı |